一、選擇題（每題2分，共100分）：

1.【   】	拆裝螺絲時，應以下列何者列為最優先使用(A)開口扳手　(B)梅花扳手　(C)棘輪扳手　(D)活動扳手

2.【   】	0.001吋等於(A)0.254mm　(B)0.0254mm　(C)0.00254mm　(D)0.000254mm

3.【   】	右圖 所示之測微器之讀數為(A)15.36mm　(B)15.86mm　(C)17.86cm　(D)17.36mm

4.【   】	長度單位1mm約等於(A)0.4"　(B)0.04"　(C)0.004"　(D)0.0004"

5.【   】	檢查軸承預負荷需用到的量具是彈簧秤或(A)扭力扳手　(B)鋼皮尺　(C)游標卡尺　(D)測微器

6.【   】	如果某車輛之氣門腳間隙規定為0.012"，而你只有公制厚薄規，那你應使用(A)0.2mm　(B)0.3mm　(C)0.4mm　(D)0.5mm　
之厚薄規來測量。

7.【   】	修護手冊上規定汽缸蓋螺絲鎖緊扭力為5kg-m，但某甲手上拿的是國際制(SI)扭力扳手，請問某甲欲鎖緊汽缸蓋螺絲時，應鎖到(A)98　(B)72　(C)49　(D)39　N-m。

8.【   】	使用扭力扳手鎖緊螺絲時，其施力方向應與扳手柄中心線成(A)45°　(B)60°　(C)80°　(D)90°

9.【   】	右圖 所示游標卡尺刻度是(A)20.21mm　(B)15.25mm　(C)15.4mm　(D)15.15mm

10.【   】	右圖 游標卡尺所示刻度是(A)42.20mm　(B)42.30mm　(C)42.05mm　(D)46mm

11.【   】	下列何者單位換算不正確？(A)1Pa = 1N/m2　(B)1 kg/cm2 = 98kPa　(C)1cm−Hg= 0.0136 kg/cm2　(D)1kg−m =14.7ft−lb

12.【   】	測量Camshaft彎曲(bend)值時，應使用下列哪一量具？(A)外徑測微器　(B)千分錶　(C)游標卡尺　(D)厚薄規

13.【   】	測量Camshaft端間隙(end play)值時，使用下列哪一量具的測量值最正確？(A)外徑測微器　(B)游標卡尺　(C)千分錶　(D)厚薄規

14.【   】	下列有關汽缸壓縮壓力錶使用之敘述，何者錯誤？(A)發動引擎使達到正常工作溫度　(B)將每一缸之火星塞拆下並裝上壓力錶　(C)將點火線圈(＋)端接線搭鐵　(D)搖轉引擎直至壓力錶指針不再升高為止

15.【   】	汽車定期保養時(A)引擎機油的選擇標準是夏天使用SAE號數較低，冬天使用SAE號數較高的機油　(B)更換機油之前必須發動引擎，使其到達正常工作溫度後，熄火再更換　(C)以API服務分類等級之機油，其中SD級優於SF級　(D)為防止機油漏失，油底殼放油螺絲應儘量鎖得很緊

16.【   】	下列哪一黏度等級不適用車用機油？(A)SAE30　(B)SAE75–90　(C)SAE5W–30　(D)SAE10W–40

17.【   】	廠家最常建議冷卻液的混合比例為(A)25%防凍劑，75%水　(B)50%防冷劑，50%水　(C)75%防凍劑，25%水　(D)100%防凍劑

18.【   】	按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？(A)檢查空氣濾清芯子　(B)檢查噴油嘴　(C)檢查燃油油管　(D)檢查火星塞

19.【   】	汽車定期檢查保養表中，10000km時動力轉向機液壓油油量檢查之服務代號為「I」表示(A)更換　(B)清潔　(C)檢查　(D)調整

20.【   】	汽車定期檢查保養表中，30000km時汽車輪胎檢查之服務代表號為「A」表示(A)更換　(B)清潔　(C)潤滑　(D)調整

21.【   】	現代一般乘用車每隔若干km實施定期保養(A)10000　(B)20000　(C)30000　(D)40000　km。

22.【   】	每次做汽車定期保養時，在輪煞車部分須檢查(A)碟盤厚度　(B)碟盤偏擺度　(C)碟盤不平度　(D)煞車片厚度

23.【   】	按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？(A)檢查引擎機油泵　(B)檢查傳動軸防塵套　(C)檢查動力轉向油管　(D)檢查動力轉向作用

24.【   】	按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？(A)更換煞車來令片　(B)更換機油　(C)更換燃油泵　(D)更換火星塞

25.【   】	按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？(A)更換煞車來令片　(B)更換正時皮帶　(C)更換避震器　(D)更換風扇皮帶

26.【   】	按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？(A)更換火星塞　(B)更換機油濾清器　(C)更換發電機　(D)檢查輪胎氣壓

27.【   】	採用濕紙式的空氣濾清器，保養時應(A)用壓縮空氣從濾件內側向外側吹出　(B)用壓縮空氣從濾件外側向內側吹入　(C)先用汽油將灰塵洗淨再用壓縮機吹乾　(D)依規定不能用壓縮空氣吹

28.【   】	依政府環保法規規定，汽車廢氣排放有關零組件其廠家保固期限為(A)1年2萬公里　(B)2年3萬公里　(C)3年5萬公里　(D)5年8萬公里

29.【   】	汽車定期保養表中服務代號為「C」表示機件需要(A)更換　(B)調整　(C)檢查　(D)清潔

30.【   】	直列式6缸汽油引擎的曲軸，其曲軸銷平面的相隔角度是(A)180°　(B)120°　(C)90°　(D)60°

31.【   】	氣門啟閉機構距離最短的為(A)OHV　(B)OHC　(C)L型　(D)T型　引擎。

32.【   】	活塞壓縮環中，有一條表面較光亮者，應安裝在(A)第一道環　(B)第二道環　(C)第三道環　(D)第四道環

33.【   】	檢查汽缸蓋不平度的量具為(A)直定規、厚薄規　(B)千分錶　(C)測微器　(D)深度規

34.【   】	拆卸汽缸蓋螺帽或螺絲時應由(A)中間向外　(B)外向中間　(C)前向後　(D)後向前　按修護手冊順序拆卸。

35.【   】	氣門上溫度最高的地方是(A)氣門腳　(B)氣門桿　(C)氣門頸　(D)氣門頭

36.【   】	技師甲說：「凸輪軸位於引擎本體內」；技師乙說「所有凸輪軸皆位於汽缸蓋上」。何者正確？(A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯

37.【   】	全壓力式引擎之潤滑油壓力約為(A)0.5～1　(B)2～5　(C)10～15　(D)15～20　kg/cm2。

38.【   】	下列何種引擎潤滑系統之濾清方式設有旁通閥？(A)分流式　(B)全流式　(C)旁通式　(D)壓力式

39.【   】	汽油噴射引擎之回油管阻塞會造成(A)混合氣過稀　(B)油芯阻塞　(C)油壓過高　(D)油壓過低

40.【   】	測量汽缸之壓縮壓力，如加少許機油後，壓力上升20psi以上表示：(A)活塞環磨損　(B)汽缸床燒壞　(C)氣門座燒壞　(D)導管磨損

41.【   】	引擎怠速運轉中其真空讀數偏低，技師甲說：「可能是點火正時延遲」；技師乙說：「可能是氣門正時延遲」。何者正確？(A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯

42.【   】	柴油引擎噴入之燃料大部分在副燃燒室，其燃燒室型式為(A)渦流室式　(B)直接噴射式　(C)預燃燒室式　(D)空氣室式

43.【   】	一般檢驗柴油引擎供油泵的吸油能力時，油箱應放在供油泵下方多少距離？(A)0.5　(B)1　(C)2　(D)3　公尺。

44.【   】	柴油引擎運轉時，發現有大量柴油從噴油嘴架流回油箱時，表示(A)正常現象　(B)噴油嘴已磨損須修理或換新　(C)噴射壓力過高　(D)供油泵送油壓力過高

45.【   】	離合器的功用是駕駛者按所需的路況，將引擎動力與變速箱(A)分離　(B)接合　(C)分離及接合　(D)停止　的裝置。

46.【   】	變速箱中的主動軸為(A)主軸　(B)離合器軸　(C)副軸　(D)倒檔軸

47.【   】	換新離合器片時，應用砂紙砂磨(A)飛輪面　(B)壓板面　(C)離合器片磨擦片面　(D)以上三個接觸面

48.【   】	自動變速箱的手控閥的作用是(A)配合車速調整液壓　(B)配合引擎需要調整液壓　(C)供駕駛者選擇行駛範圍　(D)使離合器與制動帶作用平穩

49.【   】	一般汽車手排變速箱之操縱方式為(A)循環式　(B)晉級式　(C)選擇式　(D)非循環式

50.【   】	拖吊裝有自動變速箱之車輛時，必須為(A)後輪懸空　(B)驅動輪懸空　(C)前輪縣空　(D)視工作方便而定